附件1

辽宁省抚顺市东洲区中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示第4批（更正）

（2022年7月18日）

| 序 号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 问责 情况 | 答复举报人情况（选填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X2LN202104230031 | 东洲区郎平路8-1号联宇（抚顺）蜡业有限公司存在以下环境违法行为：1.批建不符，蜡板成型产品和纸箱生产未列入环保申报，且擅自增加的纸箱项目，在生产过程中采用传统的油墨印刷工艺；2.废水直排，该公司蜡板成型项目产生的大量含有化工渣粒的废水直排至城市污水管网；3.未经审批私自打井盗采地下水。 | 东洲区 | 举报人反映问题属实。 该企业擅自新建蜡板浇注和石蜡造粒包装两条生产线，投产时均未进行环保审批,属未批先建。两条生产线不产生工业废水。 企业购置一套全自动一体机用于纸箱生产，外购成型纸板经一体机自动压型喷墨后成纸箱，生产过程中使用油墨，年使用量约12桶（240升），无废水产生，使用后的油墨桶厂家回收。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该企业纸箱生产属于第二十大项第39小项：印刷类别，根据名录要求，属于豁免类别。 蜡成型项目使用冷却循环水，不外排、不产生工业废水。该企业设置一个雨排口，周边无城市污水管网。企业生活污水通过一个与化粪池相连接的雨排口排入外环境。2021年4月25 日，抚顺市生态环境局东洲区分局委托第三方检测公司对该企业雨排口进行检测，检查报告显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮超标。正常情况下，该企业生产过程中不产生废渣粒，会遗洒蜡滴，蜡滴收集后放入熔蜡槽循环利用。 3.2021年4月23日，抚顺市东洲区农业农村局到联宇（抚顺）蜡业有限公司进行现场勘查。经查，因厂区内自来水管网尚未建成，该公司在2018年4月施工打井8口用于取水建设厂房。当月自来水管网连接通，该厂立即填埋5口井，剩余3口井一直废弃未使用。抚顺市东洲区农业农村局要求该企业将剩余3口井填埋处理。 | 属实 | 1、针对该企业未批先建违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该企业立即停止使用未批先建的两条生产线，并对其处以罚款19.41万元。 目前，企业已缴纳罚款，环保手续齐全。抚顺市生态环境局东洲区分局于2021年7月6日对联宇（抚顺）蜡业有限公司改扩建项目做出审批决定，完成审批。要求企业严格落实批复要求，稳定生产后立即开展自主验收。由于联宇蜡业存在安全和消防隐患，于2021年6月28日被东洲区应急局、东洲区消防救援大队责令停产整改。2021年10月28日，联宇蜡业完成安全隐患整改，并向东洲区应急局提交了《试生产申请报告》，东洲区应急局同意联宇（抚顺）蜡业有限公司试生产。2021年11月10日，企业开始试生产，于12月24日进行自主验收，经专家评审达到验收标准。2021年12月27日，企业将验收结果进行网上公示，于2022年1月21日公示期满，完成验收。 2.针对污水超标排放违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其生活污水严格按照环评批复要求，用吸污车将生活污水转运到东泽污水处理厂进行处理，并建立台账。同时，处以罚款30万元。经复查，化粪池与雨排已断开连接，生活污水停止排入外环境。 目前，企业已缴纳罚款。为有效解决企业污水排放问题，企业新建1套一体化污水处理设施，已安装调试完成，污水经处理后通过罐车转运至高新区东泽污水处理厂，并建立污水转运台账。 3.针对企业未经审批，擅自打井取水违法行为，2021年4月25日抚顺市东洲区农业农村局依据《辽宁省地下水资源保护条例》第二十七条规定，对其处以5万元罚款。下达处罚的当天，执法人员经过现场复查，确定厂内8口径已全部完成填埋。目前企业已缴纳罚款。 下一步，抚顺市东洲区行政执法机关将加大执法检查力度，督促企业严格执行国家和地方有关法律法规，杜绝环境污染行为。 | 无 |  |
| 2 | X2LN202104210099 | 东洲区郎平路8-1号联宇（抚顺）蜡业有限公司，违规新增排放化工废水的建设项目，未履行环保审批手续，生产污水未经处理直排市政管网。该公司未经审批在院内打了8眼井盗采地下水。 | 东洲区 | 举报人反映问题属实。 1.该企业擅自新建蜡板浇注和石蜡造粒包装两条生产线，投产时均未进行环保审批,属未批先建。两条生产线不产生工业废水。 企业购置一套全自动一体机用于纸箱生产，外购成型纸板经一体机自动压型喷墨后成纸箱，生产过程中使用油墨，年使用量约12桶（240升），无废水产生，使用后的油墨桶厂家回收。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该企业纸箱生产属于第二十大项第39小项：印刷类别，根据名录要求，属于豁免类别。 2.蜡成型项目使用冷却循环水，不外排、不产生工业废水。该企业设置一个雨排口，周边无城市污水管网。企业生活污水通过一个与化粪池相连接的雨排口排入外环境。2021年4月25日，抚顺市生态环境局东洲区分局委托第三方检测公司对该企业雨排口进行检测，检查报告显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮超标。正常情况下，该企业生产过程中不产生废渣粒，会遗洒蜡滴，蜡滴收集后放入熔蜡槽循环利用。 3.2021年4月23日，抚顺市东洲区农业农村局到联宇（抚顺）蜡业有限公司进行现场勘查。经查，因厂区内自来水管网尚未建成，该公司在2018年4月施工打井8口用于取水建设厂房。当月自来水管网连接通，该厂立即填埋5口井，剩余3口井一直废弃未使用。抚顺市东洲区农业农村局要求该企业将剩余3口井填埋处理。 | 属实 | 1、针对该企业未批先建违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该企业立即停止使用未批先建的两条生产线，并对其处以罚款19.41万元。 目前，企业已缴纳罚款，环保手续齐全。抚顺市生态环境局东洲区分局于2021年7月6日对联宇（抚顺）蜡业有限公司改扩建项目做出审批决定，完成审批。要求企业严格落实批复要求，稳定生产后立即开展自主验收。由于联宇蜡业存在安全和消防隐患，于2021年6月28日被东洲区应急局、东洲区消防救援大队责令停产整改。2021年10月28日，联宇蜡业完成安全隐患整改，并向东洲区应急局提交了《试生产申请报告》，东洲区应急局同意联宇（抚顺）蜡业有限公司试生产。2021年11月10日，企业开始试生产，于12月24日进行自主验收，经专家评审达到验收标准。2021年12月27日，企业将验收结果进行网上公示，于2022年1月21日公示期满，完成验收。 2.针对污水超标排放违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其生活污水严格按照环评批复要求，用吸污车将生活污水转运到东泽污水处理厂进行处理，并建立台账。同时，处以罚款30万元。经复查，化粪池与雨排已断开连接，生活污水停止排入外环境。 目前，企业已缴纳罚款。为有效解决企业污水排放问题，企业新建1套一体化污水处理设施，已安装调试完成，污水经处理后通过罐车转运至高新区东泽污水处理厂，并建立污水转运台账。 3.针对企业未经审批，擅自打井取水违法行为，2021年4月25日抚顺市东洲区农业农村局依据《辽宁省地下水资源保护条例》第二十七条规定，对其处以5万元罚款。下达处罚的当天，执法人员经过现场复查，确定厂内8口径已全部完成填埋。目前企业已缴纳罚款。 下一步，抚顺市东洲区行政执法机关将加大执法检查力度，督促企业严格执行国家和地方有关法律法规，杜绝环境污染行为。 | 无 |  |
| 3 | X2LN202104220034 | 东洲区联宇（抚顺）蜡业有限公司，存在批建不符情况，污水直排市政管网。废弃物随意乱排，污染环境。 | 东洲区 | 举报人反映问题属实。 1.该企业擅自新建蜡板浇注和石蜡造粒包装两条生产线，投产时均未进行环保审批,属未批先建。两条生产线不产生工业废水。 企业购置一套全自动一体机用于纸箱生产，外购成型纸板经一体机自动压型喷墨后成纸箱，生产过程中使用油墨，年使用量约12桶（240升），无废水产生，使用后的油墨桶厂家回收。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该企业纸箱生产属于第二十大项第39小项：印刷类别，根据名录要求，属于豁免类别。 2.蜡成型项目使用冷却循环水，不外排、不产生工业废水。该企业设置一个雨排口，周边无城市污水管网。企业生活污水通过一个与化粪池相连接的雨排口排入外环境。2021年4月25日，抚顺市生态环境局东洲区分局委托第三方检测公司对该企业雨排口进行检测，检查报告显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮超标。正常情况下，该企业生产过程中不产生废渣粒，会遗洒蜡滴，蜡滴收集后放入熔蜡槽循环利用。 3.2021年4月23日，抚顺市东洲区农业农村局到联宇（抚顺）蜡业有限公司进行现场勘查。经查，因厂区内自来水管网尚未建成，该公司在2018年4月施工打井8口用于取水建设厂房。当月自来水管网连接通，该厂立即填埋5口井，剩余3口井一直废弃未使用。抚顺市东洲区农业农村局要求该企业将剩余3口井填埋处理。 | 属实 | 1、针对该企业未批先建违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该企业立即停止使用未批先建的两条生产线，并对其处以罚款19.41万元。 目前，企业已缴纳罚款，环保手续齐全。抚顺市生态环境局东洲区分局于2021年7月6日对联宇（抚顺）蜡业有限公司改扩建项目做出审批决定，完成审批。要求企业严格落实批复要求，稳定生产后立即开展自主验收。由于联宇蜡业存在安全和消防隐患，于2021年6月28日被东洲区应急局、东洲区消防救援大队责令停产整改。2021年10月28日，联宇蜡业完成安全隐患整改，并向东洲区应急局提交了《试生产申请报告》，东洲区应急局同意联宇（抚顺）蜡业有限公司试生产。2021年11月10日，企业开始试生产，于12月24日进行自主验收，经专家评审达到验收标准。2021年12月27日，企业将验收结果进行网上公示，于2022年1月21日公示期满，完成验收。 2.针对污水超标排放违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其生活污水严格按照环评批复要求，用吸污车将生活污水转运到东泽污水处理厂进行处理，并建立台账。同时，处以罚款30万元。经复查，化粪池与雨排已断开连接，生活污水停止排入外环境。 目前，企业已缴纳罚款。为有效解决企业污水排放问题，企业新建1套一体化污水处理设施，已安装调试完成，污水经处理后通过罐车转运至高新区东泽污水处理厂，并建立污水转运台账。 3.针对企业未经审批，擅自打井取水违法行为，2021年4月25日抚顺市东洲区农业农村局依据《辽宁省地下水资源保护条例》第二十七条规定，对其处以5万元罚款。下达处罚的当天，执法人员经过现场复查，确定厂内8口径已全部完成填埋。目前企业已缴纳罚款。 下一步，抚顺市东洲区行政执法机关将加大执法检查力度，督促企业严格执行国家和地方有关法律法规，杜绝环境污染行为。 | 无 |  |
| 4 | X2LN202104300097 | 东洲区郎平路8-1号联宇（抚顺）蜡业有限公司存在以下环境违法行为：1.批建不符，蜡板成型产品和纸箱生产未列入环保申报，且擅自增加纸箱项目，在生产过程中采用传统的油墨印刷工艺；2.废水直排，该公司蜡板成型项目产生的大量含有化工渣粒的废水直排至城市污水管网；3.未经审批私自打井盗采地下水。 | 东洲区 | 举报人反映问题属实。 1.该企业擅自新建蜡板浇注和石蜡造粒包装两条生产线，投产时均未进行环保审批,属未批先建。两条生产线不产生工业废水。 企业购置一套全自动一体机用于纸箱生产，外购成型纸板经一体机自动压型喷墨后成纸箱，生产过程中使用油墨，年使用量约12桶（240升），无废水产生，使用后的油墨桶厂家回收。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该企业纸箱生产属于第二十大项第39小项：印刷类别，根据名录要求，属于豁免类别。 2.蜡成型项目使用冷却循环水，不外排、不产生工业废水。该企业设置一个雨排口，周边无城市污水管网。企业生活污水通过一个与化粪池相连接的雨排口排入外环境。2021年4月25日，抚顺市生态环境局东洲区分局委托第三方检测公司对该企业雨排口进行检测，检查报告显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮超标。正常情况下，该企业生产过程中不产生废渣粒，会遗洒蜡滴，蜡滴收集后放入熔蜡槽循环利用。 3.2021年4月23日，抚顺市东洲区农业农村局到联宇（抚顺）蜡业有限公司进行现场勘查。经查，因厂区内自来水管网尚未建成，该公司在2018年4月施工打井8口用于取水建设厂房。当月自来水管网连接通，该厂立即填埋5口井，剩余3口井一直废弃未使用。抚顺市东洲区农业农村局要求该企业将剩余3口井填埋处理。 | 属实 | 1、针对该企业未批先建违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该企业立即停止使用未批先建的两条生产线，并对其处以罚款19.41万元。 目前，企业已缴纳罚款，环保手续齐全。抚顺市生态环境局东洲区分局于2021年7月6日对联宇（抚顺）蜡业有限公司改扩建项目做出审批决定，完成审批。要求企业严格落实批复要求，稳定生产后立即开展自主验收。由于联宇蜡业存在安全和消防隐患，于2021年6月28日被东洲区应急局、东洲区消防救援大队责令停产整改。2021年10月28日，联宇蜡业完成安全隐患整改，并向东洲区应急局提交了《试生产申请报告》，东洲区应急局同意联宇（抚顺）蜡业有限公司试生产。2021年11月10日，企业开始试生产，于12月24日进行自主验收，经专家评审达到验收标准。2021年12月27日，企业将验收结果进行网上公示，于2022年1月21日公示期满，完成验收。 2.针对污水超标排放违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其生活污水严格按照环评批复要求，用吸污车将生活污水转运到东泽污水处理厂进行处理，并建立台账。同时，处以罚款30万元。经复查，化粪池与雨排已断开连接，生活污水停止排入外环境。 目前，企业已缴纳罚款。为有效解决企业污水排放问题，企业新建1套一体化污水处理设施，已安装调试完成，污水经处理后通过罐车转运至高新区东泽污水处理厂，并建立污水转运台账。 3.针对企业未经审批，擅自打井取水违法行为，2021年4月25日抚顺市东洲区农业农村局依据《辽宁省地下水资源保护条例》第二十七条规定，对其处以5万元罚款。下达处罚的当天，执法人员经过现场复查，确定厂内8口径已全部完成填埋。目前企业已缴纳罚款。 下一步，抚顺市东洲区行政执法机关将加大执法检查力度，督促企业严格执行国家和地方有关法律法规，杜绝环境污染行为。 | 无 |  |
| 5 | X2LN202105010014 | 东洲区郎平路8-1号联宇（抚顺）蜡业有限公司存在以下环境违法行为：1.批建不符，蜡板成型产品和纸箱生产未列入环保申报，且擅自增加纸箱项目，在生产过程中采用传统的油墨印刷工艺；2.废水直排，该公司蜡板成型项目产生的大量含有化工渣粒的废水直排至城市污水管网；3.未经审批私自打井盗采地下水。 | 东洲区 | 举报人反映问题属实。 1.该企业擅自新建蜡板浇注和石蜡造粒包装两条生产线，投产时均未进行环保审批,属未批先建。两条生产线不产生工业废水。 企业购置一套全自动一体机用于纸箱生产，外购成型纸板经一体机自动压型喷墨后成纸箱，生产过程中使用油墨，年使用量约12桶（240升），无废水产生，使用后的油墨桶厂家回收。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该企业纸箱生产属于第二十大项第39小项：印刷类别，根据名录要求，属于豁免类别。 2.蜡成型项目使用冷却循环水，不外排、不产生工业废水。该企业设置一个雨排口，周边无城市污水管网。企业生活污水通过一个与化粪池相连接的雨排口排入外环境。2021年4月25日，抚顺市生态环境局东洲区分局委托第三方检测公司对该企业雨排口进行检测，检查报告显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮超标。正常情况下，该企业生产过程中不产生废渣粒，会遗洒蜡滴，蜡滴收集后放入熔蜡槽循环利用。 3.2021年4月23日，抚顺市东洲区农业农村局到联宇（抚顺）蜡业有限公司进行现场勘查。经查，因厂区内自来水管网尚未建成，该公司在2018年4月施工打井8口用于取水建设厂房。当月自来水管网连接通，该厂立即填埋5口井，剩余3口井一直废弃未使用。抚顺市东洲区农业农村局要求该企业将剩余3口井填埋处理。 | 属实 | 1、针对该企业未批先建违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该企业立即停止使用未批先建的两条生产线，并对其处以罚款19.41万元。 目前，企业已缴纳罚款，环保手续齐全。抚顺市生态环境局东洲区分局于2021年7月6日对联宇（抚顺）蜡业有限公司改扩建项目做出审批决定，完成审批。要求企业严格落实批复要求，稳定生产后立即开展自主验收。由于联宇蜡业存在安全和消防隐患，于2021年6月28日被东洲区应急局、东洲区消防救援大队责令停产整改。2021年10月28日，联宇蜡业完成安全隐患整改，并向东洲区应急局提交了《试生产申请报告》，东洲区应急局同意联宇（抚顺）蜡业有限公司试生产。2021年11月10日，企业开始试生产，于12月24日进行自主验收，经专家评审达到验收标准。2021年12月27日，企业将验收结果进行网上公示，于2022年1月21日公示期满，完成验收。 2.针对污水超标排放违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其生活污水严格按照环评批复要求，用吸污车将生活污水转运到东泽污水处理厂进行处理，并建立台账。同时，处以罚款30万元。经复查，化粪池与雨排已断开连接，生活污水停止排入外环境。 目前，企业已缴纳罚款。为有效解决企业污水排放问题，企业新建1套一体化污水处理设施，已安装调试完成，污水经处理后通过罐车转运至高新区东泽污水处理厂，并建立污水转运台账。 3.针对企业未经审批，擅自打井取水违法行为，2021年4月25日抚顺市东洲区农业农村局依据《辽宁省地下水资源保护条例》第二十七条规定，对其处以5万元罚款。下达处罚的当天，执法人员经过现场复查，确定厂内8口径已全部完成填埋。目前企业已缴纳罚款。 下一步，抚顺市东洲区行政执法机关将加大执法检查力度，督促企业严格执行国家和地方有关法律法规，杜绝环境污染行为。 | 无 |  |
| 6 | X2LN202104270056 | 东洲区郎平路8-1号联宇（抚顺）蜡业有限公司存在以下环境违法行为：1.批建不符，蜡板成型产品和纸箱生产未列入环保申报，且擅自增加的纸箱项目，在生产过程中采用传统的油墨印刷工艺；2.废水直排，该公司蜡板成型项目产生的大量含有化工渣粒的废水直排至城市污水管网；3.未经审批私自打井盗采地下水。 | 东洲区 | 举报人反映问题属实。 1.该企业擅自新建蜡板浇注和石蜡造粒包装两条生产线，投产时均未进行环保审批,属未批先建。两条生产线不产生工业废水。 企业购置一套全自动一体机用于纸箱生产，外购成型纸板经一体机自动压型喷墨后成纸箱，生产过程中使用油墨，年使用量约12桶（240升），无废水产生，使用后的油墨桶厂家回收。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该企业纸箱生产属于第二十大项第39小项：印刷类别，根据名录要求，属于豁免类别。 2.蜡成型项目使用冷却循环水，不外排、不产生工业废水。该企业设置一个雨排口，周边无城市污水管网。企业生活污水通过一个与化粪池相连接的雨排口排入外环境。2021年4月25日，抚顺市生态环境局东洲区分局委托第三方检测公司对该企业雨排口进行检测，检查报告显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮超标。正常情况下，该企业生产过程中不产生废渣粒，会遗洒蜡滴，蜡滴收集后放入熔蜡槽循环利用。 3.2021年4月23日，抚顺市东洲区农业农村局到联宇（抚顺）蜡业有限公司进行现场勘查。经查，因厂区内自来水管网尚未建成，该公司在2018年4月施工打井8口用于取水建设厂房。当月自来水管网连接通，该厂立即填埋5口井，剩余3口井一直废弃未使用。抚顺市东洲区农业农村局要求该企业将剩余3口井填埋处理。 | 属实 | 1、针对该企业未批先建违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该企业立即停止使用未批先建的两条生产线，并对其处以罚款19.41万元。 目前，企业已缴纳罚款，环保手续齐全。抚顺市生态环境局东洲区分局于2021年7月6日对联宇（抚顺）蜡业有限公司改扩建项目做出审批决定，完成审批。要求企业严格落实批复要求，稳定生产后立即开展自主验收。由于联宇蜡业存在安全和消防隐患，于2021年6月28日被东洲区应急局、东洲区消防救援大队责令停产整改。2021年10月28日，联宇蜡业完成安全隐患整改，并向东洲区应急局提交了《试生产申请报告》，东洲区应急局同意联宇（抚顺）蜡业有限公司试生产。2021年11月10日，企业开始试生产，于12月24日进行自主验收，经专家评审达到验收标准。2021年12月27日，企业将验收结果进行网上公示，于2022年1月21日公示期满，完成验收。 2.针对污水超标排放违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其生活污水严格按照环评批复要求，用吸污车将生活污水转运到东泽污水处理厂进行处理，并建立台账。同时，处以罚款30万元。经复查，化粪池与雨排已断开连接，生活污水停止排入外环境。 目前，企业已缴纳罚款。为有效解决企业污水排放问题，企业新建1套一体化污水处理设施，已安装调试完成，污水经处理后通过罐车转运至高新区东泽污水处理厂，并建立污水转运台账。 3.针对企业未经审批，擅自打井取水违法行为，2021年4月25日抚顺市东洲区农业农村局依据《辽宁省地下水资源保护条例》第二十七条规定，对其处以5万元罚款。下达处罚的当天，执法人员经过现场复查，确定厂内8口径已全部完成填埋。目前企业已缴纳罚款。 下一步，抚顺市东洲区行政执法机关将加大执法检查力度，督促企业严格执行国家和地方有关法律法规，杜绝环境污染行为。 | 无 |  |
| 7 | X2LN202104170067 | 东洲区郎平路8-1号联宇（抚顺）蜡业有限公司存在以下环境违法行为：1.批建不符，蜡板成型产品和纸箱生产未列入环保申报，且擅自增加纸箱项目；2.废水直排，该公司蜡板成型项目产生的大量含有化工渣粒的废水直排至城市污水管网；3.未经审批私自打了8口井盗采地下水。 | 东洲区 | 举报人反映问题属实。 1.该企业擅自新建蜡板浇注和石蜡造粒包装两条生产线，投产时均未进行环保审批,属未批先建。两条生产线不产生工业废水。 企业购置一套全自动一体机用于纸箱生产，外购成型纸板经一体机自动压型喷墨后成纸箱，生产过程中使用油墨，年使用量约12桶（240升），无废水产生，使用后的油墨桶厂家回收。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该企业纸箱生产属于第二十大项第39小项：印刷类别，根据名录要求，属于豁免类别。 2.蜡成型项目使用冷却循环水，不外排、不产生工业废水。该企业设置一个雨排口，周边无城市污水管网。企业生活污水通过一个与化粪池相连接的雨排口排入外环境。2021年4月25日，抚顺市生态环境局东洲区分局委托第三方检测公司对该企业雨排口进行检测，检查报告显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮超标。正常情况下，该企业生产过程中不产生废渣粒，会遗洒蜡滴，蜡滴收集后放入熔蜡槽循环利用。 3.2021年4月23日，抚顺市东洲区农业农村局到联宇（抚顺）蜡业有限公司进行现场勘查。经查，因厂区内自来水管网尚未建成，该公司在2018年4月施工打井8口用于取水建设厂房。当月自来水管网连接通，该厂立即填埋5口井，剩余3口井一直废弃未使用。抚顺市东洲区农业农村局要求该企业将剩余3口井填埋处理。 | 属实 | 1、针对该企业未批先建违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该企业立即停止使用未批先建的两条生产线，并对其处以罚款19.41万元。 目前，企业已缴纳罚款，环保手续齐全。抚顺市生态环境局东洲区分局于2021年7月6日对联宇（抚顺）蜡业有限公司改扩建项目做出审批决定，完成审批。要求企业严格落实批复要求，稳定生产后立即开展自主验收。由于联宇蜡业存在安全和消防隐患，于2021年6月28日被东洲区应急局、东洲区消防救援大队责令停产整改。2021年10月28日，联宇蜡业完成安全隐患整改，并向东洲区应急局提交了《试生产申请报告》，东洲区应急局同意联宇（抚顺）蜡业有限公司试生产。2021年11月10日，企业开始试生产，于12月24日进行自主验收，经专家评审达到验收标准。2021年12月27日，企业将验收结果进行网上公示，于2022年1月21日公示期满，完成验收。 2.针对污水超标排放违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其生活污水严格按照环评批复要求，用吸污车将生活污水转运到东泽污水处理厂进行处理，并建立台账。同时，处以罚款30万元。经复查，化粪池与雨排已断开连接，生活污水停止排入外环境。 目前，企业已缴纳罚款。为有效解决企业污水排放问题，企业新建1套一体化污水处理设施，已安装调试完成，污水经处理后通过罐车转运至高新区东泽污水处理厂，并建立污水转运台账。 3.针对企业未经审批，擅自打井取水违法行为，2021年4月25日抚顺市东洲区农业农村局依据《辽宁省地下水资源保护条例》第二十七条规定，对其处以5万元罚款。下达处罚的当天，执法人员经过现场复查，确定厂内8口径已全部完成填埋。目前企业已缴纳罚款。 下一步，抚顺市东洲区行政执法机关将加大执法检查力度，督促企业严格执行国家和地方有关法律法规，杜绝环境污染行为。 | 无 |  |
| 8 | X2LN202105040025 | 东洲区联宇（抚顺）蜡业有限公司坐落在东洲区机加工园区内，其主要生产石蜡及石蜡制品，属石化产业，不符合机加工园区规划环评。蜡板成型产品和纸箱生产线未办理环保手续，未安装污染治理设施，污染物随意堆放，生产废水直排，3000多吨的液蜡储罐随意加高。私自打井8眼，盗采地下水用于生产。为逃避法律制裁，督察期间停产。 | 东洲区 | 举报人反映问题属实。 2021年4月19日，抚顺市生态环境局东洲区分局到现场调查。 1、该企业擅自新建蜡板浇注和石蜡造粒包装两条生产线，投产时均未进行环保审批,属未批先建。两条生产线不产生工业废水。 企业购置一套全自动一体机用于纸箱生产，外购成型纸板经一体机自动压型喷墨后成纸箱，生产过程中使用油墨，年使用量约12桶（240升），无废水产生，使用后的油墨桶厂家回收。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该企业纸箱生产属于第二十大项第39小项：印刷类别，根据名录要求，属于豁免类别。 2、蜡成型项目使用冷却循环水，不外排、不产生工业废水。该企业设置一个雨排口，周边无城市污水管网。企业生活污水通过一个与化粪池相连接的雨排口排入外环境。2021年4月25日，抚顺市生态环境局东洲区分局委托第三方检测公司对该企业雨排口进行检测，检查报告显示化学需氧量、氨氮、总磷、总氮超标。正常情况下，该企业生产过程中不产生废渣粒，会遗洒蜡滴，蜡滴收集后放入熔蜡槽循环利用。 3、现场检查1#厂房内建8个白钢储罐，用于储存原料液蜡。由于储罐顶为圆顶，工人在顶部作业时极易滑到，有重大安全隐患，所以将8个储罐加高改为平顶，现8个储罐容量共计3350吨。按照环评要求8个储罐总容量为2730吨，增加了620吨，存储能力增加22.7%。按照中华人民共和国生态环境部办公厅印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，该企业存储能力未超过30%，不属于工艺重大变更。 4、联宇（抚顺）蜡业有限公司立项12万吨蜡成型项目位于抚顺高新技术产业开发区青草沟地块，建设用地性质为二类工业用地，允许建设生产工艺是纯物理变化的轻化工项目，该项目主要通过模具将石蜡压制成蜡烛，属物理变化，符合用地标准。 5、该企业原料液蜡由抚顺石化公司提供，因2021年4月1日抚顺石化公司开始检修，该企业无原料供应，所以暂时停产。 6、2021年4月23日，抚顺市东洲区农业农村局到联宇（抚顺）蜡业有限公司进行现场勘查。经查，因厂区内自来水管网尚未建成，该公司在2018年4月施工打井8口用于取水建设厂房。当月自来水管网连接通，该厂立即填埋5口井，剩余3口井一直废弃未使用。抚顺市东洲区农业农村局要求该企业将剩余3口井填埋处理。 | 属实 | 针对该企业未批先建违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该企业立即停止使用未批先建的两条生产线，并对其处以罚款19.41万元。 目前，企业已缴纳罚款，环保手续齐全。抚顺市生态环境局东洲区分局于2021年7月6日对联宇（抚顺）蜡业有限公司改扩建项目做出审批决定，完成审批。要求企业严格落实批复要求，稳定生产后立即开展自主验收。由于联宇蜡业存在安全和消防隐患，于2021年6月28日被东洲区应急局、东洲区消防救援大队责令停产整改。2021年10月28日，联宇蜡业完成安全隐患整改，并向东洲区应急局提交了《试生产申请报告》，东洲区应急局同意联宇（抚顺）蜡业有限公司试生产。2021年11月10日，企业开始试生产，于12月24日进行自主验收，经专家评审达到验收标准。2021年12月27日，企业将验收结果进行网上公示，于2022年1月21日公示期满，完成验收。 针对污水超标排放违法行为，抚顺市生态环境局东洲区分局对该企业下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其生活污水严格按照环评批复要求，用吸污车将生活污水转运到东泽污水处理厂进行处理，并建立台账。同时，处以罚款30万元。经复查，化粪池与雨排已断开连接，生活污水停止排入外环境。 目前，企业已缴纳罚款。为有效解决企业污水排放问题，企业新建1套一体化污水处理设施，已安装调试完成，污水经处理后通过罐车转运至高新区东泽污水处理厂，并建立污水转运台账。 针对企业未经审批，擅自打井取水违法行为，2021年4月25日抚顺市东洲区农业农村局依据《辽宁省地下水资源保护条例》第二十七条规定，对其处以5万元罚款。下达处罚的当天，执法人员经过现场复查，确定厂内8口径已全部完成填埋。目前企业已缴纳罚款。 下一步，抚顺市东洲区行政执法机关将加大执法检查力度，督促企业严格执行国家和地方有关法律法规，杜绝环境污染行为。 | 无 |  |

以上群众举报问题查处情况向社会公示，公示期内如有异议，请以信函或者电话形式署联系方式，向东洲区生态环保督察整改工作机构反馈。邮寄的以寄出邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2022年7月18日至2022年7月29日（公示期10日）

受理部门：东洲区环保督察整改工作机构

联系电话：024-54665077

邮寄地址： 辽宁省抚顺市东洲区搭连路2号329室